Арзамасский Политехнический Институт

Филиал Нижегородского Государственного Технического Университета

кафедра "Прикладная математика"

Курсовая работа

Модель антиблокировочной системы тормозов автомобиля

Выполнил

студент гр. АСПМ 3–1	Воробьёв А. П.

Арзамас, 2006 г.

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

Воробьёв Андрей Павлович

Факультет   Информатики Электроники Приборостроения

Кафедра   Прикладная математика

Группа   АСПМ 3-1

Дата защиты   «_______» ________________________2006 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра Прикладная математика

Заведующий кафедрой

(подпись) __________     Пакшин П. В.

(дата) ____________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

Руководитель

(подпись) __________    Фомин Д. М.

(дата) ____________

Студент

(подпись) __________    Воробьёв А. П.

(дата) ____________    (гр.) АСПМ 3-1

Проект защищён  (дата) _____________

Протокол №  ____________________

С оценкой  ______________________

2006 г.

Содержание

- Введение. Постановка задачи………………………………………..………3

- Модель тормозной системы автомобиля ……………………...……………4

- Моделирование………………………………………………………………10

- Заключение. Выводы………………………………………………………...15

Библиографический список……………………………………….…...……16

- Введение. Постановка задачи

Тормозная система любого транспортного средства  является важнейшей частью системы безопасности водителя и пассажиров. От качества её работы напрямую зависят жизни и здоровье людей. Улучшить характеристики тормозов призвана антиблокировочная система.

Чтобы погасить скорость автомобиля, требуется приложить к его колёсам тормозной момент. При определённом значении тормозного момента колёса блокируются, т. е. перестают вращаться, однако автомобиль всё ещё имеет некоторую скорость и продолжает двигаться на скользящих колёсах (юзом). В этом случае сцепление с дорогой уменьшается, следовательно теряется манёвренность автомобиля, увеличиваются тормозной путь и время торможения. Экспериментальные данные говорят о том, что процесс торможения осуществляется гораздо эффективнее, если не допускать полного блокирования колёс.

Датчики АБС непрерывно следят за скоростями автомобиля и колёс. Когда обнаруживается недопустимая рассогласованность этих величин, блок управления выдаёт сигнал уменьшить давление колодок на тормозные барабаны. Это приводит к кратковременному освобождению колёс. Сила трения возрастает, а у водителя появляется возможность управлять автомобилем. Когда колёса наберут определённую скорость вращения, от АБС поступает команда на их остановку. Эта последовательность действий повторяется с достаточно высокой частотой (обычно 10–15 раз в секунду).

Первым этапом процесса создания контроллера АБС является построение верной динамической модели изучаемого явления, которая должна отражать все его важные характеристики. Разработке модели тормозной системы посвящена эта работа.

Модель тормозной системы автомобиля

Рис. 1: Модель тормозной системы

|  | ускорение свободного падения | 9,81 м/с2 |
| --- | --- | --- |
|  | расстояние от центра масс до передней оси | 1,186 м |
|  | расстояние от центра масс до задней оси | 1,258 м |
|  | расстояние от земли до центра масс кузова | 0,6 м |
|  | расстояние от земли до центра масс переднего колеса | 0,3 м |
|  | расстояние от земли до центра масс заднего колеса | 0,3 м |
|  | полная масса автомобиля | 1500 кг |
|  | масса кузова | 1285 кг |
|  | масса передних колес | 96 кг |
|  | масса задних колес | 119 кг |
|  | момент инерции переднего колеса | 1,7 кг•м2 |
|  | момент инерции заднего колеса | 1,7 кг•м2 |
|  | радиус колеса | 0,326 м |
|  | крутящий момент двигателя | 0 Н•м |
|  | коэффициент пропорциональности тормозных моментов | 0,5 |

Табл. 1: Обозначения, принятые в работе

Будем считать, что торможение происходит на прямолинейном участке строго горизонтальной дороги без участия рулевого управления. Графическое изображение модели представлено на рис. 1. Обозначения, используемые в дальнейшем изложении, приведены в табл. 1. Силы трения, действующие на передние и задние колёса, обозначим  и  соответственно. Суммарная сила трения  равна

,

где

и

.

Здесь и  являются нормальными силами, действующими на передние и задние колёса соответственно, а  — коэффициент трения, зависящий от проскальзывания колёс. Для переднего колеса , а для заднего .

Рис. 2: Функция  для разных дорожных условий

Проскальзывание колеса определяется как

,

где

— скорость автомобиля;

— угловая скорость колеса;

— радиус колеса.

Отметим, что , причем будем измерять  в процентах. Блокирование колёс происходит при , что эквивалентно . Тем не менее, как показано на рис. 2 блокирование колёс не доставляет максимума коэффициенту трения и, следовательно, не ведёт к максимальной силе торможения. Разным дорожным условиям соответствуют определённые значения оптимального параметра проскальзывания, например, как следует из рис. 2, для обледенелой дороги максимальная сила торможения развивается при значении .

Силы трения функционально зависят от нормальных сил, в которых можно выделить две составляющие. Первая компонента появляется вследствие распределения масс автомобиля, в то время как вторая компонента объясняется переносом масс. Для передних колес первая компонента записывается так:

,

для задних так:

.

Вторая составляющая нормальной силы связана с осевым перемещением веса, вызванным ускорением или торможением. Её можно найти, используя теорему об изменении кинетического момента системы. Рассмотрение моментов относительно точки контакта шины и дороги для переднего колеса дает

,

где  является ускорением автомобиля. Поделив обе части на , получим нормальную силу, действующую на переднее колесо,  вызванную переносом веса:

.

Аналогично получаем выражение второй составляющей нормальной силы, действующей на заднее колесо:

.

Общая нормальная сила, действующая на переднее колесо, есть

,

а общая нормальная сила, действующая на заднее колесо, есть

.

Обозначим

,

,

.

Тогда общая нормальная сила, действующая на переднее колесо, может быть выражена следующим образом:

.

А общая нормальная сила, действующая на заднее колесо, получается как

.

Далее определяем суммарную силу трения:

.

Применение второго закона Ньютона относительно оси  дает

.

Объединяя приведенные выше два уравнения, получим формулу

.

Рис. 4: Диаграмма сил, действующих на переднее колесо

Далее, используя рис. 4, выведем уравнения, моделирующие динамику переднего и заднего колес. Пусть  — крутящий момент, передаваемый от двигателя переднему колесу (предполагаем, что рассматриваемый автомобиль переднеприводный),  — тормозной момент, прикладываемый к переднему колесу,  — тормозной момент, прикладываемый к заднему колесу, и  — радиус колеса. Пусть  обозначает угловую скорость переднего колеса, а  — угловую скорость заднего колеса. Тогда можно получить динамические уравнения для переднего и заднего колес:

,

.

Подставляя (1) и (2) в равенства (4) и (5), получим

,

.

Тормозной момент, приложенный к заднему колесу, связан с тормозным моментом, приложенным к переднему колесу, равенством

,

где  — коэффициент пропорциональности, выражающий соотношение этих двух моментов. Обычное значение  лежит в диапазоне от 0,2 до 0,6. Таким образом, момент  есть часть момента . Это помогает предотвращать блокировку заднего колеса даже, если блокируется переднее, что обеспечивает определенную маневренность автомобиля.

Из подстановки (8) в (7) находим

.

Модель тормозной системы автомобиля описывается соотношениями (3), (6), (9). Определим переменные состояния , , , . Используя эти переменные, представим модель тормозной системы автомобиля в форме пространства состояний:

где значения параметров описываются в табл. 1. Выходные значения:

.

Следует заметить, что вышеописанная модель тормозной системы состоит только из четырёх, хотя и нелинейных, дифференциальных уравнений. Тем не менее, она достаточно точно характеризует поведение исследуемой системы.

Моделирование

На основе (10), (11) была составлена Simulink-модель исследуемой системы. Она представлена на рис. 5. В этой модели была использована простейшая схема управления тормозным моментом, основанная на сравнении значения коэффициента проскальзывания для текущего момента времени с его оптимальным значением для данных дорожных условий.

Рис. 5: Simulink-диаграмма модели тормозной системы

На рис. 6, 7, 8 представлены графики  параметров тормозной системы с выключенной АБС.

Рис. 6: Тормозной путь автомобиля, не оборудованного АБС

Рис. 7: Скорость автомобиля, не оборудованного АБС

Рис. 8: Скорости колёс передней и задней осей автомобиля, не оборудованного АБС

На рис. 9, 10, 11, 12 представлены графики  параметров тормозной системы с АБС.

Рис. 9: Тормозной путь автомобиля, оборудованного АБС

Рис. 10: Скорость автомобиля, оборудованного АБС

Рис. 11: Скорости колёс передней и задней осей автомобиля, оборудованного АБС

Рис. 12: Проскальзывания  и  колёс автомобиля, оборудованного АБС

Из рис. 6–11 видно, что автомобиль, оснащенный АБС, затратил на торможение в 1,5 раза меньше времени по сравнению с автомобилем, не оборудованным АБС. Также примерно в 1.7 раза сократился и тормозной путь.

Заключение. Выводы

Итак, была исследована динамика торможения автомобиля и построена модель этого процесса. Результаты моделирования показывают, что использование даже простейшего закона управления тормозным моментом повышает эффективность торможения — уменьшаются тормозной путь и время торможения, улучшается манёвренность транспортного средства.

Очевидна необходимость разработки более совершенной модели АБС. Для этого нужно спроектировать два дополнительных компонента: контроллер тормозного момента, регулирующий давление в тормозной системе, и блок, оценивающий коэффициент трения между шинами и дорогой. Также требуется получить алгоритм взаимодействия этих двух подсистем.

Библиографический список

Yonggon Lee and Stanislaw H. Zak. Designing a genetic neural fuzzy antilock-brake-system controller.

Wei-En Ting and Jung-Shan Lin. Nonlinear control design of anti-lock braking systems combined with active suspensions.

B. Ewers, J. Bordeneuve-Guibé, Corinne Langlois. A symbolic sensor for an antilock brake system of a commercial aircraft.

Jingang Yi, Luis Alvarez, Roberto Horowitz. Adaptive emergency braking control with underestimation of friction coefficient.

Mark Denny. The dynamics of antilock brake systems.

# Text boxes

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

Наименование

Обозначение

АСПМ 3-1

16

Листов

Лит.

Ведомость курсовой работы

Утверд.

Н. Контр.

Реценз.

Провер.

Разраб.

Воробьёв А. П.

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

1

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

Разраб.

Воробьёв А. П.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Содержание

Лит.

Листов

16

АСПМ 3-1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

Разраб.

Воробьёв А. П.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Введение. Постановка задачи

Лит.

Листов

16

АСПМ 3-1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

Разраб.

Воробьёв А. П.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Модель тормозной системы автомобиля

Лит.

Листов

16

АСПМ 3-1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

Разраб.

Воробьёв А. П.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Моделирование

Лит.

Листов

16

АСПМ 3-1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

Разраб.

Воробьёв А. П.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Заключение. Выводы

Лит.

Листов

16

АСПМ 3-1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

Кр — АПИ — АСПМ 3-1 — 5-2006

Разраб.

Воробьёв А. П.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Библиографический список

Лит.

Листов

16

АСПМ 3-1