Тема 5.

Двигатели постоянного тока.

5.1          РАБОТА МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА В РЕЖИМЕ ДВИГАТЕЛЯ.

Двигатель преобразует электрическую энергию в  механическую. Принцип его действия состоит в следующем. К обмотке  якоря  через щетки коллектора подводится постоянное напряжение.

N

Fэм

Е

+		_  +	Rя    _

Fэм

S							U

Jя

+				   _

U

Предположим, что под северным полюсом ток направлен к нам, а под южным от нас. В этом  случае  на  проводники  обмотки  якоря, находящиеся в магнитном  поле,  действуют  электромагнитные  силы Fэм . Совокупность этих  сил  создает  вращающий  электромагнитный момент Мэм , и якорь начинает вращаться . При этом в обмотке якоря индуцируется ЭДС, направление  которой  противоположно  питающему напряжению, и поэтому ее называют противо ЭДС.

Применяя  к  схеме  замещения  цепи   якоря   второй   закон

Кирхгофа,получим уравнение электрического состояния двигателя :

U = Е + R яJя   .

Умножив члены уравнения на величину Jя  находим электрическую

мощность, подводимую к двигателю от внешнего источника :

Рэм = U*Jя  = E*Jя + Rя*Jя*Jя

Это выражение является  уравнением  баланса  мощностей  цепи якоря двигателя .Оно показывает ,что  электрическая  мощность  Р преобразуется  в  электромагнитную  мощность   Р     и   мощность электрических потерь DР   в обмотке якоря .

Двигатели  постоянного  тока   также   классифицируются   по способам возбуждения, общим свойствам и характеристикам. Свойства двигателя постоянного тока зависят  от  того,  как  меняется  его магнитный поток  при  изменении  механической  нагрузки  (момента сопротивления) на валу, т.е. фактически от способа возбуждения.     Различают  двигатели  параллельного  ,  последовательного  и смешанного возбуждения.  Хотя  указанные  типы  двигателей  имеют различные эксплуатационные характеристики, им присущи также общие свойства и процессы (свойство саморегулирования, процессы пуска и реверса).

Пуском  двигателя  называют  процесс   разгона   ротора   от неподвижного  состояния  до  установившегося   значения   частоты вращения . Пуск может продолжаться от долей секунды до нескольких десятков  секунд.  Пусковые   качества   двигателей   оцениваются кратностью пускового момента и пускового тока к номинальному .     Двигатели  постоянного  тока  обладают  хорошими   пусковыми качествами . Они могут  создавать  большой  пусковой  момент  при

относительно небольшом пусковом токе .     Используя  уравнение   электрического   состояния   двигателя   , определим ток во вращающемся якоре :

Jя  = (U - E )/ R я

В момент пуска двигателя ( угловая скорость =0 ) в якоре не наводится противо-ЭДС  ,  т.е.  Е=0  .Тогда  из  этого  выражения пусковой ток двигателя :

Jп = U / Rя   (10...30)*Jя ном

Такой большой пусковой ток  может  создать  слишком  большой пусковой момент Мп = См*Ф*Jпя  , вызывающий рывок на валу , и привести к  искрению  на  коллекторе  .  Для  ограничения  пускового  тока последовательно с обмоткой  якоря  включают  пусковой  реостат  , сопротивление R  которого рассчитывают  ,  исходя  кратковременно допустимого  значения  тока  якоря   и   получения   необходимого пускового момента

Jп доп = U / (Rя + Rп)  (2...2.5)*Jя ном

По мере разгона ротора в его обмотках возникает  противо-ЭДС и  величина  тока  уменьшается  .  При  этом   пусковой   реостат постепенно выводят (вручную или автоматически ) .     Двигатели мощностью до 1кВт , имеющие  сравнительно  большое сопротивление якоря, можно запускать без пускового реостата.     Пуск ДПТ может производиться также при пониженном напряжении

источника питания.     Все  электродвигатели   обладают   свойством   автоматически

создавать  вращающий  момент  Мвр ,  равный  моменту  статического сопротивления на валу Мс  .  Это  свойство  двигателей  называется саморегулированием  .  Рассмотрим   ,   как   протекает   процесс саморегулирования .  Предположим  ,  что  двигатель  вращается  с угловой  скоростью  1   и  его  вращающий  момент  равен  моменту сопротивления на валу :

М вр1  = Мс1   .

Пусть нагрузка на валу увеличилась :  М с2 >  Мс1  .Скорость  1 начинает падать , одновременно уменьшается противо-ЭДС Е=Се**Ф ,а ток якоря возрастает , и следовательно ,

Jя = (U - E) / Rя

и вращающий момент Мвр = См*Ф*Jя  увеличиваются  до  тех  пор,  пока вращающий  момент  не  станет   равным   моменту   сопротивления: Мвр2=Мс2  . При этом установится скорость 2=1 . Чем больше  момент сопротивления  ,  тем  больше  вращающий  момент  двигателя  ,  и наоборот  .  Следовательно  ,  ток  якоря  двигателя  зависит  от механической нагрузки (момента сопротивления) на  валу  двигателя .Изминение направления вращения якоря двигателя  --реверсирование -- можно осуществить , изменив направления вращающего  момента  .

Знак момента изменится , если изменить направление тока в обмотке якоря или направление магнитных потоков полюсов (направление тока в  обмотке  возбуждения  )  .  Поэтому  для  реверса   двигателей постоянного тока достаточно переключить концы обмоток якоря.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

1. Электромеханическая; 2. Механическая;  3.  Моментная;  4. Характеристика холостого хода; 5. Регулировочная характеристика;

1) Электромеханическая характеристика -- зависимость частоты вращения n якоря от его токаJя .

n=f(Jя )

Из уравнений Е = Се*n*Ф и U  =  E  +  Rя*Jя   получим  уравнение электромеханической характеристики

n = (U - Rя*Jя) / Се*Ф = (U / Ce*Ф) - (Rя*Jя / Сe*Ф) ;

2)  Механическая  характеристика  --   зависимость   частоты вращения n якоря от момента М на валу двигателя.

n = f (М).

Заменив в предыдущем выражении ток Jя   согласно

Мср  =  См*Ф*Jя

запишем уравнение механической характеристики :

n = U / Ce*Ф = М*Rя / Сe*См*Ф*Ф ;

3) Моментная характеристика --   зависимость  момента  М  на валу двигателя от тока J  , определяемая выражением :

М = См* Jя*Ф  .

4) Характеристика  холостого  хода  --  зависимость  частоты вращения n якоря от  тока  Jв   в  обмотке  возбуждения  в  режиме холостого хода при условии  постоянства  приложенного  к  зажимам двигателя напряжения U . Эта характеристика n = f (Jв )  при  U  = const определяется выражением :

n = (U - Rя*Jя) / Cе*Ф ;

5) Регулировочная характеристика -- зависимость  тока  Jв   в обмотке возбуждения от тока якоря Jя или от полезной  мощности  Р2 на валу двигателя при условии U = const.

Эта  характеристика  Jв = f (Jя) или Jв= f (P2 ) служит для  регулирования  частоты  вращения.

Она показывает,  как  надо  менять  ток  возбуждения  ,  чтобы  с изменением  нагрузки  на  валу  двигателя  частота   вращения   n стовалась постоянной.

5.2           ДВИГАТЕЛЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ.

J				       _

+  U

Jв	   Jя

E

Rя

РВ

В цепи якоря включен реостат РП, который перед пуском вводят для уменьшения пускового тока. В цепь возбуждения включен реостат регулирования РВ тока возбуждения,а следовательно,  и  магнитного потока ,что необходимо для регулирования частоты вращения  якоря. Для увеличения пускового  момента  регулировочный  реостат  перед пуском  выводят.  По  мере   разгона   двигателя   РВ   вводят,РП выводят(RB ,Rп ).  Обмотка  возбуждения  двигателя   может   быть включена   на   напряжение   другого    источника    (независимое возбуждение).  При  этом  расширяются  возможности  регулирования частоты вращения двигателя, т.к. одновременно с  изменением  тока возбуждения можно регулировать напряжение питания.      В соответствии с выражением

Мср = См*Ф*Jя   =  Jя = Мср / См*Ф

ток якоря определяется магнитным потоком полюсов и моментом на валу. При  Jв=const  можно  считать  магнитный  поток  полюсов постаянным  Ф=const.  Следовательно,ток  якоря  пропорцианален моменту на валу.

Поэтому моментная  характеристика  М=f(Jя)  - прямая.

М

Jя

0

Механическая  характеристика  n=f(M)  в  соответствии   с уравнением

n = (U / Се*Ф) - (М*Rя / Се*См* Ф*Ф) ;

может быть представлена выражением

n = no*(1 - м/мo) ;

где no=U/(Ce*Ф) - частота вращения при  холостом  ходе,  когда начальный пусковой момент

Мо = См*Ф*Jпя = См*Ф*U / Rя ;

Механическая     характеристика     n=f(M)      двигателя параллельного возбуждения - графическое решение уравнения

n = no(1 - (М / Мо)) ;

представляет собой наклонную прямую.

n

no

nном				1

(Rя)

2

(Rя + Rп)

0		Мном	      Мп	        М(Jя)

Так как при  пуске  без  реостата  (Rп=0)   M0    Mп  (М0 за пределами графика), наклон  характеристики  незначителен  (прямая 1),  такая  характеристика   называется   жесткой.   Естественная механическая  характеристика    механическая  характеристика  при

номинальных напряжениях сети (Uном) и магнитном потоке (Фном)   и сопротивлении Rп=0 (прямая 1).Снижение частоты  вращения  Dn  при М=Мном составляет в среднем 5% no и определяется выражением

n = ( no - nном ) / no  ;

Если  же  в  момент   пуска   учесть   сопротивление   Rп пускового реостата, пусковой момент будет ограничен  значением Мп и механическая характеристика пройдет через точки no  и  Мп (кривая 2), т.е.  при  номинальном  моменте  частота  вращения будет меньше по сравнениюс естественной характеристикой. Когда пусковой  реостат  вводят,  (Rп=0),  двигатель  переходит   на естественную характеристику. Так как у двигателя параллельного

возбуждения   ток   якоря    пропорцианален    моменту,    его электромеханическая характеристика n=f(Jя) так же прямолинейна и аналогична механической.

n

n ном

Jя				         Jя

При увеличении  нагрузки двигателя  его частота  вращения будет уменьшаться за счет  увеличения  падения  напряжения  на сопротивлении Rя.

Следует заметить, что вследствие реакции якоря  механические и  электромеханические  характеристики  несколько  отличаются  от прямолинейных и изменение частоты вращения n будет меньше.

Характеристика холостого хода n=f(Jв)

Из уравнения		n =  (U - Rя*Jя) / Се*Ф ;

при условии Rя*Jя=0 получим

n = U / Се*Ф ;

т.е. характеристикой холостого хода является гипербола.

n

n ном

Ф ном			      Ф

По   характеристике   выбираем   значение   тока   Jв=Jв ном  ,

соответствующее номинальной частоте вращения n ном    и  номинальному потоку Фном. С увеличением тока  Jв  наступает  режим  насыщения, который приводит к тому,что частота вращения n почти не меняется.     Частоту вращения двигателя параллельного  возбуждения  можно регулировать согласно выражению

n = (U / Cе*Ф) - (М*Rя / Се*См*Ф*Ф)  ;

тремя способами

1) реостатным - изменением сопротивления цепи якоря;

2) полюсным -  изменением  магнитного  потока  с  помощью

реостата возбуждения;

3) изменением величины питающего напряжения.

Указанные   способы    регулирования    рассмотрим    для

постаянного момента сопротивления, т,е. Мс=const.

5.3     СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

1) Реостатное регулирование

Реостатное   регулирование    осуществляется    введением реостата в цепь якоря, что хорошо иллюстрируется  механической характеристикой. С увеличением сопротивления цепи якоря наклон характеристики увеличивается,  т.е.  частота  вращения  n  тем

меньше, чем больше  сопротивление  цепи  якоря.  при  введении реостата в цепь якоря  ток  якоря  Jя  и  вращающий  момент  М уменьшаются,  но   при   этом   уменьшается   противо-ЭДС,   а следовательно,возрастют ток и  момент.  Вращающий  момент  Мвр станет равным моменту сопротивления Мс при пониженной  частоте вращения. Если момент вращения  постаянный,  ток  якоря  будет прежним.   Электрическая   мощность    Рэ=UJя,    потребляемая двигателем, не изменится, а  механическая  Рмех=M*  уменьшится (появятся   потери   энергии   в   сопротивлении    реостата). Следовательно,   уменьшится   и   КПД.   Поэтому    реостатное регулирование неэкономично и его применяют  для  регулирования частоты вращения двигателей небольшой мощности.

2) Полюсное регулирование

Полюсное регулирование  осуществляется  через  уменьшение магнитного   потока.   При   значительном   уменьшении    тока возбуждения частота вращения ротора резко возрастает согласно

n = U / Се*Ф ;

Это может привести к искрению щеток и  повреждению  якоря ( разнос двигателя").Поэтому магнитный поток  можно  уменьшить до определенного предела.

n

Ф2 < Ф1

no2

Ф1 < Фном

no1

Eстественная

no						  характеристика

Фном

Мс				     Мп	     М

Если момент сопротивления меньше номинального (Мс < Мном) то с уменьшением магнитного потока Ф частота вращения n  возрастает. При нагрузке, близкой к номинальной,  этот  способ  регулирования применять нельзя, т.к. ток якоря при уменьшении магнитного потока будет превышать номинальный.

Способ полюсного регулирования частоты вращения  экономичен, прост и  удобен,  т.к.  ток  возбуждения  мал  (Jв=(2...5%)Jном). Габариты  реостата  возбуждения   и   мощность   потерь   в   нем незначительны. Увеличить поток Ф  больше  Фном  невозможно  из-за насыщения.

3)  Регулирование   изменением   напряжения двигателей  с

независимым возбуждением

Это регулирование называют также якорным  регулированием. Изменяют  напряжение,  подводимое к обмотке  якоря   от   нуля до  номинального  значения, и обратно.  В  качестве  источника плавного   регулирования   напряжения   используют   генератор независимого возбуждения или управляемый выпрямитель. В первом случае    собирают    систему    машин    генератор-двигатель, которую  применяют   для   регулирования   мощных   двигателей прокатных станов, шагающих  экскаваторов  и  т.д.

Механическая   характеристика   двигателя   при   якорном регулировании

n

no

no1

Uном

no2

U1 < Uном

U2 < U1

0			Мс			Мп		М

Необходимо отметить, что при изменении напряжения питания работающего двигателя происходит саморегулирование частоты его вращения. Если напряжение уменьшается, снижается ток  якоря  и вращающий момент, что приводит к понижению  частоты  вращения. Следовательно, уменьшается противо-ЭДС, что приводит,  в  свою очередь,  к  росту  тока  якоря  и  вращающего  момента.   При равенстве моментов Мвр=Мс работа двигателя восстанавливается.

5.4		ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО

ВОЗБУЖДЕНИЯ .

+

U

РВ							       РП

Е				     J=Jя=Jв

Rя

Как видно из схемы, через обмотку якоря и обмотку возбуждения проходит один и тот же ток J=Jн=Jв. Поэтому с изменением нагрузки на валу изменяется  ток  якоря,  а  следовательно,  и  магнитный поток, что вызывает изменение частоты вращения

U - (Rя + Rв)*J

n = --------------------

Cе*Ф

С   увеличением   нагрузки   возрастает   ток   якоря    Jя, увеличиваются падения напряжений в сопротивлениях  Rя  и  Rв,  но одновременно увеличивается и магнитный поток Ф.  Поэтому  частота вращения и будет снижаться с ростом потока Ф в большой степени по сравнению   с   частотой   вращения    двигателя    параллельного возбуждения.

n

Rп = 0

Rп

0	     Мном	     Мп		М

Для двигателя последовательного возбуждения  механическая  и электромеханическая  характеристики  более  "мягкие".По мере насыщения магнитной системы “жесткость ” характеристик возрастает и гипербола переходит в наклонные прямые.

Моментная характеристика двигателя последовательного возбуждения.

М

I			II

0							    Jя

Моментная характеристика имеет два участка. При небольших токах якоря поток Ф полюса пропорционален току Jя, а момент М - квадрату  тока  Jя, т.е. момент изменяется по параболе, что создает большой  пусковой момент -  участок  I.С  увелечением  тока  Jя  магнитная  система насыщается, поток Ф=const и парабола переходит в прямую M=Cм*Jя*Ф -участок II.

Для участка I

Ф=k*Jв=k*Jя      ;

M=k*Cм*Jя.  ;

Отличительной   особенностью   двигателя   последовательного возбуждения является то, что его нельзя запускать  без  нагрузки, т.е.  при  Мс0,  т.к.  в  этом  случае  частота  вращения  якоря превышает допустимую  -  двигатель  идет  в  "вразнос".  Нагрузка должна составлять  не  менее  25...30%  от  номинальной.

Следуетотметить,что в двигателях  последовательного  возбуждения  ток  J пропорционален корню из М и при  изменении  нагрузки  ток  изменяется  в меньшей степени, чем в двигателях  параллельного  возбуждения,  вкоторых ток J пропорционален моменту М.

5.5      СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

ДВИГАТЕЛЯ  ПОСТОЯННОГО  ТОКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

1) Реостатное регулирование

Реостатное регулирование осуществляют за счет сопротивления, включаемого  последовательно   с   обмоткой   якоря.   Увеличение сопротивления  приводит  к  уменьшению   частоты   вращения,   но одновременно к увеличению потерь энергии. Способ не экономичен  и применяется редко.

2) Полюсное регулирование

Полюсное    регулирование     осуществляют     шунтированием (замыканием)  обмотки  возбуждения  реостатом  возбуждения,   что приводит  к  изменению  тока  возбуждения,  а  следовательно,   и магнитного   потока.   Уменьшение   тока   возбуждения   вызывает увеличение частоты вращения при небольших нагрузках. Этот  способ применяют в двигателях малой мощности,  когда  требуется  плавное регулирование.   В   двигателях    большой    мощности    полюное регулирование  производят  замыканием  накоротко  частей   витков

обмотки возбуждения, что приводит к уменьшению  числа  витков,  а следовательно, МДС и магнитного  потока.  Получается  ступенчатое регулирование.     Применяется     на     тяговых      двигателях электротранспорта.

3) Безреостатное регулирование

Безреостатное регулирование (ступенчатое изменение питающего напряжения    на    тяговых     двигателях     электротранспорта) осуществляется  групповым   параллельным   или   последовательным подключением двигателей к сети.

Двигатели последовательного возбуждения применяют не  только как тяговые на электротранспорте, но также в крановых  установках и в летательных аппаратах для обеспечения для обеспечения больших пусковых моментов.

5.6                   ДВИГАТЕЛЬ СМЕШАННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

J		     +	U

РВ

Jв

РП

Rя

Jя		     E

Двигатели смешанного возбуждения имеют на  полюсах  две  обмотки: параллельная и последовательная. Основной считается та, которая создет не менее 70% всей МДС. Как правило,последовательную  обмотку  включают

согласно параллельной,т.е. магнитные  потоки,  создаваемые  обмотками, складываются.

С увеличением  нагрузки  на  валу  возрастает  ток  якоря  и магнитный   поток   последовательной   обмотки.    Результирующий магнитный  увеличивается,  что  вызывает  увеличение  момента   и снижение частоты вращения. Механическая  характеристика  двигателя  смешанного   возбуждения (кривая 3).

n

no				         3

1

2

0						     М

Для   сравнения   приведены   механические    характеристики двигателей параллельного (прямая 1) и  последовательного  (кривая

2) возбуждения. Как  видно  из  рисунка  применение  параллельной обмотки  в  двигателе  смешанного  возбуждения  спасает  его   от "разноса" при холостом ходе. Эта же обмотка обеспечивает  перевод двигателя   в   генераторный   режим. Например,   для    движущего электротранспорта перевод его двигателей  в  режим  торможения  с отдачей энергии в сеть.

Двигатель смешанного возбуждения имеет  наибольший  пусковой момент. При отсутствии нагрузки (холостом ходе)  он  работает  как двигатель  с  параллельным  возбуждением.  Регулирование  частоты вращения осуществляется теми же способами, что и  для  двигателей параллельного и последовательного возбуждения.

Двигатели смешанного возбуждения широко  применяются  в  тех случаях,  когда  требуются  значительные   пусковые   моменты   и допустимы кратковременные перегрузки и большие ускорения.

5.7                      ИМПУЛЬСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

В  связи  с  развитием  полупроводниковой  техники   широкое распространение получил импульсный  метод  регулирования  частоты вращения  ДПТ. При  этом  на  двигатель  с   помощью   импульсного прерывателя периодически подаются импульсы напряжения.

Lф		T		    L

Jя

+

Jв

U		       Cф			VD		   М

_

+

Импульсный прерыватель состоит из входного  фильтра  Lф  Cф, электронного (транзисторного или тиристорного) ключа Т, диода  VD и индуктивности L. В период времени  t,  когда  электронный  ключ замкнут (транзистор или тиристор открыт), питающее  напряжение  U подается полностью на якорь двигателя и его ток J  увеличивается.

Jя								    Jя

t

U

Uср

t

Т

Когда электронный ключ разомкнут  (транзистор  или  тиристор заперт) ток Jя  продолжает протекать через якорь двигателя и  диод под   действием   электромагнитной    энергии,    запасенной    в индуктивностях L  и L цепи якоря, при этом ток J  уменьшается.

Частота следования импульсов при номинальном  режиме  обычно

составляет 200-400 Гц, вследствие чего период Т примерно  на  два порядка меньше постоянной времени цепи якоря.  Поэтому  за  время импульса ток в двигателе не успевает значительно возрасти,  а  за время паузы - уменьшится.

Среднее значение, напряжения, подаваемого на обмотку якоря,

Ucp = U* / T= *U ;

где   =  / T -коэффициент   регулирования    напряжения,    равный относительной длительности включения ключа.

При этом частота вращения двигателя

n = (*U - Jср*Rя) / Се*Ф ;

где Jcp -среднее значение тока якоря.

Изменение   тока   при   работе   импульсного    прерывателя Jя=Jmax-Jmin определяется по приближенной формуле

Jя = *U*(1 - ) / f (Lя + L)  ;

где  f  -частота   работы   импульсного   преобразователя;   Lя+L

-индуктивность цепи двигателя.

Если параметры схемы выбраны так, что пульсация  тока  якоря не  превышает  5...10%,  то  работа  двигателя   практически   не отличаются от работы двигателя при постоянном напряжении.

Среднее напряжение Ucp , подаваемое на двигатель, регулируют путем изменения либо продолжительности периода  T  между  подачей управляющих   импульсов   на   электронный   ключ   при   t=const (частотно-импульсное регулирование), либо путем изменения времени t при постоянном значении T (широтно-импульсное регулирование). Используют  также  комбинированное  регулирование,  при   котором изменяется как T, так и t.     Импульсное   управление   двигателями   малой   мощности   и микродвигателями осуществляют с помощью импульсных прерывателей , в которых коммутирующими  элементами  являются  транзисторы.  Для управления  двигателями  средней  и  большой  мощности  применяют прерыватели с тиристорами.

5.8 	ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Различают 3 вида электрического торможения ДПТ.     1. 1.Рекуперативное торможение  -  генераторное  торможение  с отдачей электрической энергии в сеть.

2. Динамическое или  реостатное  торможение  -  генераторное торможение с гашением выработанной энергии в реостате.

3. Электромагнитное торможение-торможение противовключением.

При  работе  двигателя  от  импульсного  прерывателя   можно производить  его  рекуперативное   и   динамическое   торможение. Импульсное  управление  позволяет   осуществлять   рекуперативное торможение при ЭДС машины, меньшей напряжения сети, т.е. почти до полной остановки.

5.9 	ИСКРЕНИЕ ЩЕТОК ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Интенсивность искрения  щеток  ДПТ  в  значительной  степени определяет работоспособность машины и ее надежность.     Искрение  может  вызываться  большим   количеством   причин, которые обычно разбивают на две группы:

1) механические;     2) электромагнитные.

К механическим причинам  относятся  биение  коллектора,  его эластичность,  шероховатость  рабочей   поверхности   коллектора, наличие   выступающих   коллекторных   пластин   и   изоляционных прокладок, вибрация щеткодержателей. Указанные причины приводят к вибрации щеток, в связи с  чем  возможен  кратковременный  разрыв контакта между щеткой и коллекторными пластинами и  возникновение кратковременной электрической дуги.

Электромагнитные причины приводят к тому, что даже в  случае идеального состояния щеточного контакта при  выходе  коллекторной пластины из-под щетки происходит разрыв  электрической  цепи,  по которой проходит ток, и возникает  короткая  электрическая  дуга, Искрение  вызванное   электромагнитными   причинами,   повреждает поверхность  коллектора  и  приводит  к  вибрации   щеток,   т.е. способствует возникновению  искрения  по  механическим  причинам. Неустойчивость щеточного  контакта,  обусловленная  механическими причинами, оказывает  существенное  влияние  на  электромагнитные процессы.  Поэтому   искрение   щеток   на   коллекторе   является результатом совместного действия многих причин.