Тема 7. СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ

Синхронной машиной называется  двухобмоточная электромашина переменного  тока,  одна  из  обмоток  которой   присоединена   к электрической  сети  с   постоянной   частотой   w1,   а   вторая возбуждается постоянным током (w¤=0).      Наибольшее  распространение  получили  машины  с  трехфазной обмоткой. Трехфазная обмотка переменного тока называется  якорной обмоткой. Соответственно часть машины, несущая  якорную  обмотку, называется якорем; часть  машины,  несущая  обмотку  возбуждения, называется индуктором.

В   асинхронных   микромашинах   для    образования    поля возбуждения часто используют постоянные магниты.     Синхронные машины используются в качестве  турбогенераторов, гидрогенераторов.  Синхронные  машины  применяются  также   и   в качестве  двигателей,  особенно  в  крупных  установках,  т.к.  в отличие  от асинхронных двигателей они способны  генерировать,  а не  потреблять  реактивную  мощность.   Большое   распространение получили также синхронные микродвигатели.

Все  промышленные   синхронные   машины   выполняются   на стандартизованную частоту  50  Гц.  Требуемая  частота  вращения и  обеспечивается  выбором  соответствующего   числа   периодов обмотки.

Р = (60*f) / n ,где f=50 Гц.

Достоинства синхронных двигателей

1) Возможность работы при цосж = 1. Это  приводит  улучшению цосж в сети, а также к сокращению размеров  двигателя,  т.к.  его ток меньше тока асинхронного двигателя той же мощности.     2) Меньшая чувствительность к колебаниям напряжения,  т.  к. их максимальный момент пропорционален напряжению.

3)  Строгое  постоянство  частоты  вращения  независимо   от

механической нагрузки на валу.

Недостатки синхронных двигателей

1) Сложность конструкции.

2) Сравнительная сложность пуска.

3)  Трудности  с  регулированием  частоты  вращения,  которое возможно только путем изменения частоты питающего напряжения.     Указанные недостатки синхронных двигателей делают  их  менее выгодными, чем асинхронные двигатели, при ограниченных  мощностях до 100 кВт. Однако при более высоких  мощностях,  когда  особенно важно иметь высокий цосж и уменьшенные габаритные размеры машины, синхронные двигатели предпочтительнее асинхронных.

МЕТОД АСИНХРОННОГО ПУСКА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

В настоящее время чаще всего  применяют  метод  асинхронного

пуска.  При  этом  методе  синхронный   двигатель   пускают   как асинхронный, для чего его  снабжают  специальной  короткозамкнутой пусковой  обмоткой, выполненной  по  типу   "беличья   клетка". При включении  трехфазной   обмотки   статора   в   сеть   образуется вращающееся  магнитное  поле, которое  взаимодействуя  с  током  в пусковой обмотке, создает  электромагнитные  силы  и  увлекает  за собой ротор. После разгона ротора до частоты вращения,  близкой  к синхронной, постоянный ток, проходящий по обмотке возбуждения, создает  синхронизирующий  момент, который  втягивает  ротор  в синхронизм.

Применяют две основные схемы пуска синхронного двигателя.

1.  Обмотку  возбуждения   сначала   замыкают   на   гасящий резистор, сопротивление которого превышает в 8...12  раз  активное сопротивление обмотки возбуждения. После разгона ротора до частоты вращения, близкой к синхронной ( при s ў 0,05),обмотку возбуждения отключают  от  гасящего  резистора  и  подключают   к   источнику постоянного тока (возбудителю), вследствие чего ротор  втягивается в синхронизм.

Осуществлять   пуск   двигателя   с   разомкнутой   обмоткой возбуждения нельзя, т.к. при  пуске  в  начальный  момент  времени наводиться ЭДС, которая может достигать весьма большого значения и вызвать пробой изоляции.

2.Обмотка возбуждения  постоянно  подключена  к  генератору, сопротивление которого весьма мало по сравнению с  сопротивлением обмотки возбуждения. Поэтому эту  обмотку  в  режиме  асинхронного пуска можно считать замкнутой накоротко. С уменьшением скольжения до S=0,3...0,4 генератор возбуждается  и  в  обмотку  возбуждения подается постоянный ток, обеспечивающий при S  ў  0,05  втягивание

ротора в синхронизм.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Частота вращения  синхронного  двигателя  n   равна  частоте вращающегося магнитного поля n =60 f / p. Следовательно, ее можно регулировать путем изменения частоты питающего напряжения или числа полюсов 2р.  Регулировать  частоту вращения путем изменения числа  полюсов  в  синхронном  двигателе

нецелесообразно, т.к. в отличие от  асинхронного  здесь  требуется изменять число полюсов как на  статоре,  так  и  на  роторе,  что приводит к значительному усложнению конструкции  ротора.  Поэтому практически   используют   лишь   изменение   частоты   питающего напряжения.

ЧАСТОТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

К синхронному двигателю  применимы  все  основные  положения теории  частотного  регулирования  асинхронного  двигателя, в  том числе необходимость одновременного изменения как частоты,  так  и питающего   напряжения.   Однако   в   чистом   виде    частотное регулирование частоты вращения синхронных двигателей  применяется только при  очень  малых  мощностях,  когда  нагрузочные  моменты невелики, а инерция приводного механизма мала.

Для синхронных двигателей, применяемых в  электроприводах  с большим моментом инерции  приводного  механизма, необходимо  очень плавно изменять частоту питающего напряжения, чтобы двигатель  не выпал из  синхронизма.  Особенно  сложным  является  пуск  в  ход двигателя, когда начальная частота должна составлять  доли  герца, а затем постепенно повышается  до  максимального  значения.  Для таких  электроприводов   наиболее   пригоден   метод   частотного регулирования  с  самосинхронизацией,  при  котором  двигатель  в принципе не может выпасть из синхронизма.

ВЕНТИЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Принцип  частотного   регулирования   с   самосинхронизацией заключается  в  том,  что  управление  преобразователем   частоты осуществляется от системы датчиков положения  ротора,  вследствие чего напряжение подается  на  каждую  фазу  двигателя  при  углах нагрузки q<90 .При таком  регулировании  автоматически  обеспечиваются условия устойчивой работы двигателя  и  его  перегрузочная способность  определяется   только   перегрузочной   способностью преобразователя частоты.

Синхронные двигатели регулируемые путем изменения частоты  с самосинхронизацией, называют вентильными двигателями;  иногда  их называют бесколлекторными двигателями  постоянного  тока.  Однако первое название является более  правильным,  т.к.  эти  двигатели могут получать питание от сети как постоянного, так и переменного тока.

При питании вентильного двигателя от сети постоянного тока в преобразователе  частоты  должны  применяться   транзисторы   или тиристоры с узлами принудительной коммутации.     Рассмотрим  схему  вентильного  двигателя  с   транзисторным преобразователем частоты.

+										       _

А

В

С

С  помощью  транзисторов  к  каждой  фазе   можно   подвести положительное и отрицательное напряжение.

Если последовательно пропускать ток через фазы А и В  ,затем через В и С ,потом С и  А  ,то  в  машине  создается  вращающееся магнитное поле. При изменении частоты  переключения  транзисторов изменяется частота переменного напряжения,  подаваемого  на  фазы обмотки якоря а, следовательно, и частота вращения ротора.     Напряжение, подаваемое  к  якорю  вентильного  двигателя  от преобразователя частоты, является несинусоидальным. Поэтому чтобы уменьшить вредные воздействия высших  гармонических  составляющих напряжения  и  тока,   двигатель   необходимо   снабдить   мощной демпферной   обмоткой   с   малыми   активными   и   индуктивными сопротивлениями.

ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Шаговые двигатели представляют  собой  синхронные  микродвигатели, у которых питание фаз обмотки якоря осуществляется  путем подачи импульсов напряжения от коммутатора.     Под воздействием каждого импульса ротор двигателя  совершает определенное угловое перемещение, называемое шагом.

На рис. изображена схема 4-х фазного шагового  двигателя  без

обмотки возбуждения на роторе.

Если питать поочередно фазы 1, 2, 3, 4, то  ротор  двигателя будет скачкообразно перемещаться в положения, при которых его ось совпадает с осями фаз 1, 2,  3,  4.  Следовательно,  ротор  будет иметь 4 устойчивых состояний

Применение  шагового  двигателя  целесообразно  для  привода механизмов, имеющих  старт-стопное  движение  или  механизмов,  с непрерывным движением,  если  управляющий  сигнал  задан  в  виде последовательности   импульсов   (   лентопротяжных    устройств, счетчиков, приводов станков с ЧПУ )

4

F

3								1

2

В  качестве  шаговых  двигателей  используют   двигатели   с постоянными  магнитами,   реактивные   двигатели,   двигатели   с подмагничиванием (индукторные).

ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ

Ротор  двигателя  выполняют  в  виде  постоянного   магнита. Шаговые     двигатели     этого     типа      называют      также магнитоэлектрическими.

Шаг двигателя представляет собой угол поворота ротора  за  1 тактa =360/kp ;

где k - число тактов в одном цикле; p - число пар полюсов.

Частота вращения ротора двигателя зависит от частоты  подачи импульсов

n = 60f1a b60=60f1/(kp) ;

В ряде случаев для лучшего использования  обмоток  применяют коммутацию с попарным включением обмоток. Такое включение обмоток позволяет увеличить результирующую МДС  ротора,  вследствие  чего возрастает вращающий момент на валу двигателя примерно в  полтора раза.     Например, коммутацию четырехфазной обмотки  обычно  выполняют четырехтактной  парной  (  12  )-(  23  )-(  34  )-(  41  )-( 12 ) -вследствие чего обеспечивается увеличение вращающего  момента  на валу.

РЕАКТИВНЫЕ ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Ротор реактивного шагового двигателя выполняют  из  магнитомягкого материала. Шаговые двигатели этого  типа  называют  также параметрическими.  На  статоре  обычно   располагают   трехфазную сосредоточенную обмотку якоря, фазы которой получают  питание  от электронного коммутатора.

ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ (ИНДУКТОРНЫЕ)

Индукторные  шаговые  двигатели  с  подмагничиванием   имеют несколько  лучшие   характеристики,   чем   реактивные:   больший электромагнитный момент,  лучшую  устойчивость.  Однако  для  них требуется   более   сложный   электронный   коммутатор,   который загружается постоянной, составляющей  тока  возбуждения.  Наличие постоянной составляющей тока в обмотке якоря двигателя приводит к возрастанию электрических потерь мощности.  Максимальная  частота подачи управляющих импульсов тока у двигателей с подмагничиванием меньшая, чем у реактивных.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Для   работы   шагового   двигателя   характерным   является регулирование  частоты  вращения  в   широком   диапазоне   путем изменения частоты подачи управляющих  импульсов  тока.  Таким  же способом осуществляют  фиксированную  остановку,  пуск  в  ход  и изменение  направления  вращения.  В   зависимости   от   частоты управляющих импульсов различают следующие режимы  работы  шаговых двигателей:  статический,  квазистационарный,  установившийся   и переходные.

Статический  режим-это   режим   прохождения   по   обмоткам возбуждения постоянного тока, создающего неподвижное поле.     Квазистационарный  режим-  это  режим  отработки   единичных шагов,   например,   в    приводах    различных    старт-стопных, лентопротяжных и других подобных механизмов.  Предельная  частота квазистационарного режима ограничена временем затухания колебаний ротора, которые могут возникнуть при переходе  ротора  от  одного устойчивого положения в другое. Для устранения колебаний ротора в конце шага применяют различные демпфирующие устройства и обгонные муфты. Предельную  частоту  квазистационарного  режима  повышают, увеличивая число фаз обмотки якоря или число  тактов  коммутации. Во  всех  этих  случаях  при  отработке  шага  уменьшается   угол перемещения  и  кинетическая  энергия  ротора,  что  снижает  его склонность к колебаниям.

Установившийся режим-это режим,  соответствующий  постоянной

частоте управляющих импульсов.

Переходные  режимы - это  режимы,   возникающие   при   пуске, торможении, реверсе, при переходе  с  одной  частоты  на  другую. Основным  требованием,  предъявляемым  к  шаговым  двигателям   в переходных режимах, является сохранение синхронизма при изменении частоты управляющих импульсов - отсутствие потери шага.

Для  каждого   шагового   двигателя   существует   некоторая предельная частота  подачи  управляющих  импульсов,  при  которой ротор еще следует за скачкообразно  изменяющимся  полем  статора. Эту частоту называют частотой приемистости. Частота  приемистости характеризует пусковые свойства  шагового  двигателя - максимальную частоту управляющих импульсов,  при  которой  возможен  пуск  без выпадания   из   синхронизма.   Она    растет    с    увеличением синхронизирующего момента, уменьшением углового шага, нагрузки  и момента инерции

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Рабочие характеристики определяются  параметрами  двигателя, нагрузки (нагрузочный момент и момент  инерции)  и  особенностями электронного коммутатора (числом тактов  коммутации,  формой  его выходного напряжения и пр.)

Основные характеристики следующие:

1) статическая; 2) предельная  механическая;  3)  предельная динамическая приемистости;

Статическая характеристика -  зависимость  электромагнитного момента от  угла  между  осями  МДС,  а  также  зависимость  тока двигателя от нагрузки в квазистационарном режиме.

Предельная механическая характеристика - зависимость частоты управляющих импульсов от максимального момента  на  валу  ротора, при котором происходит выпадание двигателя из синхронизма.     Предельная  динамическая   характеристика   приемистости   - зависимость  частоты  приемистости  f  в  динамическом   режиме (например, при пуске) от момента нагрузки М.