Тема  10.

Выбор   и   расчет   системы   управления   и   элементов электропривода ПР.

Электропривод  современного  ПР  представляет собой комплекс приводов, каждый из  которых  управляет  определенной степенью подвижности робота.    Особенностями  электроприводов  ПР являются:

1)  широкий  диапазон  регулирования  по  скорости  и позицированию;

2) высокие  требования  к  динамике  движения  и  точности слежения;

3) работа  в  широком  диапазоне  изменения  моментов нагрузки;

4)  длительная  работа  двигателей  в  заторможенном режиме.

Перспективные разработки электроприводов направлены  на увеличение максимальной скорости  в  большом  диапазоне  изменения моментов с улучшением массогабаритных показателей.

Характеристики  таких  приводов с   двигателями   постоянного тока (ПТ),с асинхронными (АД) и вентильными двигателями (ВД) приведены

в табл.

|  | Тип | перспективных | Эл. приводов |
| --- | --- | --- | --- |
| Делительный момент, Н*м | 0.35 - 350 | 0.05 - 170 | 3.5 – 47 |
| Частота вращения, об/мин | 2000 - 3000 | 1000 - 3000 (до 15000) | 1500 – 2500 |
| Удельный момент, Н*м/кг. | До 1 | До 1 | До 1 |
| Отношение силы тока преобразова-теля к его объему. | 1.4 - 3.3 | 0.93 - 1.5 | 0.93 – 15 |

К особенностям электроприводов ПР ,выпускаемых отечественной и зарубежной  промышленностью, следует  отнести  в  первую  очередь расширенный  до  0,05  НWм  диапазон  малых  моментов, максимальные скорости, повышенные  до  10000-15000  об/мин, уменьшенную   инерцию двигателей, возможность  встройки  в   двигатели   электромагнитных тормозов и различных  датчиков, а  также  механических  и  волновых передач.

Рассмотрим методику выбора электрических двигателей. Ее  можно разделить на следующие этапы:

1.Выбор типа двигателя.

2.Предварительная оценка  по  заданным  показателям  качества системы управления электропривода:

-значениям угла поворота,

-скорости,

-ускорения,

и их среднеквадратичным значениям, а также скорости полхода.

3.Предварительная оценка требуемых максимального, пускового  и

среднеквадратического  моментов  и  соответствующей  мощности   на исполнительной оси.

4.Предварительная    оценка    механической    (М=f(w))     и

регулировочной (w=f(Uд)) характеристик;

5.Учет требований к передаточной функции двигателя.

При выборе типа двигателя (коллекторного или бесколлекторного постоянного  тока, шагового, в  закрытом  или  открытом  исполнении) необходимо учитывать следующие факторы:

1.Функциональное   назначение   (исполнительный   в   системе автоматического управления, силовой приводной).

2.Тип,возможности и ограничения источника питания двигателя и  усилителя мощности.

3.Тип системы управления и  требования  к  ее  статическим  и  динамическим характеристикам.

4.Конструкцию,значения,характер нагрузок  и  движений  органа управления, с которым сочленен двигатель.

5.Условия  (степень   агрессивности   среды,   ее   давление, температуру, влажность, вибрации, инерционные нагрузки).

6.Время работы двигателя.

7.Требуемый ресурс безотказной работы в заданных условиях.

8.Ориентировочное значение предполагаемой выходной мощности и требуемый КПД.

9.Мощность,необходимую для управления.

10.Условия  эксплуатации  (возможность   контроля, выполнения регламентных работ и настроек время готовности).

11.Стоимость и эксплуатационные расходы.

Оценка    угла    поворота, скорости    и    ускорения    вала исполнительного  двигателя  необходима  прежде  всего  для  выбора мощности двигателя, т.к. при заданном характере нагрузок  мощность определяется именно этими параметрами.

Оценка моментов нагрузки на исполнительной  оси  производится по формуле:

Mн мах =JWмах'  +kwWмах   +k мах + Mт + Mст   ,где

JWмах' –динамический момент, обусловленный приведенным  к  исполнительной  оси  моментом инерции всех подвижных частей.

Без учета редуктора:

J=Jдв *i*i +Jн ,где  Jдв  -момент   инерции   двигателя;   Jн -момент инерции   нагрузки    всех    подвижных    частей    манипулятора;

i-передаточное отношение редуктора.

kwWмах -момент, присущий исполнительным органам,  движущимся  в вязкой жидкости или газовой среде.

kw -коэффициент пропорциональности, связывающий момент и частоту вращения;

kмах-момент, созданный действием пружин, некоторыми кинематическими связями.

k-коэффициент пропорциональности, связывающий момент и угол.

Mт =-|Mт |sign w.

Mст  -статический момент сопротивления не зависит от характеристик движения и может создаваться ,например, грузом манипулятора.

Расчет максимального момента по данной формуле дает завышенный результат, т.к. вероятность совпадения всех перечисленных моментов по модулю и знаку мала.

Мощность двигателя, Вт, на выходной оси можно  определить  по формуле:

P=(1,2...1,5)(Mст  + Mт )*n/9,56,   где 1,2...1,5 -коэффициент, учитывающий превышение действующего на двигатель реального момента над статическим.

Mст  + Mт -статический момент нагрузки двигателя, НWм;

n-максимальная частота вращения исполнительного вала ,об/мин.

Механическая характеристика должна быть такой, чтобы во всех режимах работы момент, развиваемый двигателем М  ,был больше статического момента нагрузки. Она должна обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к качеству привода, в частности быть жесткой и  линейной.

Жесткость(жесткая механическая характеристика-характеристика, у которой при значительном изменении момента частота вращения почти не изменяется) должна соответствовать требуемой  ошибке  от момента сопротивления на валу и параметрам передаточной функции.

Линейность механической  характеристики  обеспечивает  постоянство передаточной функции двигателя во  всем  диапазоне  режимов  работы двигателя.

Основным требованием к регулировочным характеристикам является их линейность во всем диапазоне изменения управляющего сигнала, что обеспечивает постоянство коэффициента передачи по управляющему сигналу, и устойчивая работа при минимальных скоростях.

Для улучшения механических и регулировочных  характеристик  в

электроприводах применяют обратные связи.